## Slide 1
科研进展与硕士开题方向汇报
GPU 编译器张量布局（Layout）自动选择研究
面向 Triton 访存—归约（Load–Reduction）冲突的机理分析与代价建模
2026-10-15
1
开题方向定位、核心问题机理与代价模型路线
Chen Miaoming
2026 年 10 月 15 日
开题背景与定位 → 归约计算与硬件路径 → 布局冲突机理 → 初版模型反思与新方案
Notes: 本次汇报围绕一个具体的 Triton 性能回归问题展开。先给出计算和布局的定义，再介绍联合成本近似原型以及受控评估。汇报结论只限于已经完成的实验范围，不宣称已完全解决原始 GB300 问题或获得普遍非回归保证。
证据与参考：
https://github.com/chenmiaoming/triton/tree/19f9b0fad0624fd809eecfc552228af953b0a588/experiments/tma_reduction_layout/results/phase10/stage_c

## Slide 2
1. 研究背景与开题定位
开题方向：GPU 编译器的张量布局（Layout）自动优化
切入点：Triton 编译器在“矩阵加载方向”与“归约方向”不一致时的性能退化问题
[1] Triton Issue #9703；[2] H100 (SM90) 与 A10 (SM86) 跨路径实测对照
2
大方向定位：AI 编译器需将张量运算自动映射到 GPU 线程与寄存器（Layout）。
共性痛点：TMA 与普通 tl.load 后做逐列归约，默认 vec8 导致 36%–46% 退化。
物理矛盾：按行加载偏好宽向量（vec8），按列归约偏好同列元素集中于单线程。
硕士开题核心科学问题
如何解耦并量化“访存向量化收益”与“跨线程 / 跨 Warp 归约通信代价”？
如何构建编译期静态代价模型（Cost Model），实现跨形状与跨架构优选？
Notes: 原 issue 报告同一段 TMA descriptor load + reduction 程序在升级后变慢。这里不把布局变化直接等同为唯一历史原因，也不做历史 culprit 的归因。我们把它转化为一个 compiler layout selection 问题：加载和归约的成本应否联合比较，以及比较结果是否具有一定泛化能力。
证据与参考：
https://github.com/triton-lang/triton/issues/9703
phase10/compiler_prototype.patch

## Slide 3
1. 研究背景与开题定位
代表性算子实例：矩阵分块读取后执行逐列归约
输入 BF16 [1,8192,8192]；每块读取 [32,128] 或 [32,64]；沿行方向 M（axis=1）求每列最大值。
[1] 原始 Issue #9703 复现程序；[2] A10 普通 tl.load / cp.async 对照实验
3
import triton
import triton.language as tl
@triton.jit
def partial_max(x_desc, out, BM: tl.constexpr, BN: tl.constexpr):
pid = tl.program_id(0)
pm, pn = pid // (8192 // BN), pid % (8192 // BN)
x = x_desc.load([0, pm * BM, pn * BN]) # [1, BM, BN]
x = x.to(tl.float32)
y = tl.max(x, axis=1) # [1, BN]
cols = pn * BN + tl.arange(0, BN)
offs = pm * 8192 + cols
tl.store(out + offs, tl.reshape(y, [BN]))
共性现象：无论 Hopper TMA 加载还是 A10 普通 tl.load，编译器默认均选 vec8 布局。
实测差距：32×64 (8 warps) 下改为按列集中布局，H100 耗时降 41.2%，A10 降 36.0%。
Notes: 这一页给出后面所有示意图对应的具体 Triton 程序。它由冻结 Stage C kernel 的 HOST=True、OP='max'、MODE='reduce' 路径简化而来：去掉其它分支，将参数名 arg 改为 x_desc。
pid 对应一个 CTA；pm/pn 定位 32×128 的输入 tile。descriptor.load 得到 [1,32,128] 的 BF16 tensor，随后转为 FP32；tl.max(axis=1) 消去 32 行，得到 [1,128]，reshape 后写入 out 的第 pm 行和对应的 128 列。grid 为 256×64=16384。没有修改归约前的 tensor rank。
x_desc 在 host 端构造：TensorDescriptor(x, list(x.shape), list(x.stride()), [1,32,128])。x 的形状为 [1,8192,8192]；out 为连续 FP32 [256,8192]。启动为 partial_max[(16384,)](x_desc, out, BM=32, BN=128, num_warps=4)。
性能问题是相同数学计算和源程序经过不同编译策略后，输入元素在寄存器/lane/warp 上的归属改变；后续页面具体分析这个变化。页面中的代码是教学简化，不是新运行的 GPU 实验。
证据与参考：
https://github.com/triton-lang/triton/issues/9703
phase10/stage_c/kernels.py

## Slide 4
1. 研究背景与开题定位
计算模式：逐列归约，消去 M 维、保留 N 维
用 4×4 矩阵说明语义；实际案例为 32×128 的输入 tile。
[1] Descriptor-load / max reproducer
4
1
4
2
7
5
3
8
0
2
9
6
4
3
1
5
6
5
9
8
7
图 1. 每列产生一个输出
y[n] = max{x[m,n] : 0 ≤ m < BM}
逐列取 max：消去行索引 M，保留列索引 N。
每个 CTA 对自己的 tile 计算局部结果。
一列的 BM 个值必须合并为一个值。
不同布局改变这些值的线程归属，数学目标保持相同。
Notes: 这里逐列归约：每一列的 M 个元素合并为一个最大值，消去 M 维，保留 N 维。沿 M 维归约说的是被消去的坐标轴；逐列归约说的是每列产生一个结果。避免使用沿行归约这一容易与逐行处理混淆的说法。本例还只聚合当前 tile 的 BM 行，整个输入沿 M 维的最大值仍需要合并不同 tile 的局部结果。蓝色边框标出各列的最大值。后面固定第 0 列分析 32 个值分别归哪个线程：这决定需要多少线程内 combine 和跨线程合并。
证据与参考：
https://github.com/triton-lang/triton/issues/9703

## Slide 5
1. 研究背景与开题定位
执行层级与数据路径
本案例：1 个 CTA 包含 4 个 warp；每个 warp 有 32 个 lane，共 128 个线程。
[3] Triton blocked-layout 语义；[2] 当前 pipeline
5
Global memory
Shared memory
Registers
Reduction
TMA
LocalLoad
层级 / 术语
本案例中的含义
CTA
协作处理一个 32×128 输入 tile 的 CUDA thread block
warp / lane
warp 内有 32 个线程；lane 是 warp 内的线程编号
寄存器布局
逻辑输入元素到寄存器、lane、warp 的映射
逻辑 vector width
sizePerThread 在 N 维的基本连续元素数
本文讨论的 vec 影响 shared→register 分配及后续归约，不是 TMA 传输宽度参数。
Notes: 图 2 是数据路径示意。TMA 先将输入放入 shared memory；后端 LocalLoad 再把逻辑元素映射到线程的寄存器。我们只改变布局选择，不把 vec 当成 TMA 从 global 搬运的宽度。W0:L16 表示 warp 0 的 lane 16。解释中使用硬件编号只是说明 compiler layout，源程序没有引入 lane-varying scalar 或硬件 ID backdoor。
证据与参考：
https://triton-lang.org/main/getting-started/tutorials/gluon/layouts.html
phase10/compiler_prototype.patch

## Slide 6
2. 布局冲突机理分析
三种输入布局：参数、重复覆盖与同列贡献线程
输入 tile=32×128；均为 1 CTA、4 warp、128 线程。参数按 [M,N] 书写，N 优先。
[1,3] 历史 encoding 与布局定义；[4] 当前原型 TTGIR
6
参数 / 归属
3.5.1（报告）
3.6.0（报告）
当前原型
sizePerThread
[1,1]
[1,8]
[1,2]
threadsPerWarp
[1,32]
[2,16]
[1,32]
warpsPerCTA
[1,4]
[4,1]
[2,2]
CTA 基本覆盖（逐维相乘）
1×128
8×128
2×128
沿 M 重复次数（32 / 覆盖行数）
32
4
16
每线程元素分布
32 行 × 1 列
4 行 × 8 列
16 行 × 2 列
每线程总元素数
32
32
32
同列贡献线程数
1 lane × 1 warp = 1
2 lanes × 4 warps = 8
1 lane × 2 warps = 2
同列贡献线程跨几个 warp
1
4
2
sizePerThread：每线程的基本元素小块；threadsPerWarp：warp 内 lane 如何分配。
warpsPerCTA：CTA 内 warp 如何分配。基本覆盖 = 三个参数逐维相乘。
重复覆盖使用同一组线程；多行通常不连续。当前 baseline 的输入布局也为 vec8。
Notes: 本页合并原第6页的参数解释与原第8页的三种布局对照。三个参数分别描述每线程基本小块、warp内lane分配、CTA内warp分配，不表示硬件排成二维阵列。对3.6.0布局，[1,8]×[2,16]×[4,1]=[8,128]，32行需要沿M重复4次，线程数量保持128。每线程持有四条不相邻的行，每行八个连续列值，共32个元素。固定一列后，threadsPerWarp的M维为2，所以每warp有两个贡献lane；N优先时第0列为lane0与16。warpsPerCTA的M维为4，四个warp都覆盖这一列，共8个线程，每个持有该列4个值。3.5.1为1个线程持有该列32个值；当前原型为2个线程各持有16个值。旧版本参数来自原issue，不是重跑旧版。当前baseline的输入encoding也为vec8，但其reduction lowering已更新，布局相同不代表历史机器代码或时间相同。
证据与参考：
https://github.com/triton-lang/triton/issues/9703
https://triton-lang.org/main/getting-started/tutorials/gluon/layouts.html
results/phase10/stage_c/artifacts/sm90/baseline/export/M32_N128_w4/bfloat16/max/reduce/host/baseline/kernel.ttgir
results/phase10/stage_c/artifacts/sm90/patch/export/M32_N128_w4/bfloat16/max/reduce/host/patch/kernel.ttgir

## Slide 7
2. 布局冲突机理分析 · 输入 tile=32×128；每种布局均为 1 CTA、4 warp、128 线程
第 0 列的 32 个值分别归哪个线程？
仅表示输入归属；当前 baseline 输入编码同 3.6.0，lowering 可不同。W=warp 编号；L=lane 编号。
7
3.5.1（原报告）
基本覆盖 1×128；沿 M 重复 32 次
0
W0 : L0
1
W0 : L0
2
W0 : L0
3
W0 : L0
4
W0 : L0
5
W0 : L0
6
W0 : L0
7
W0 : L0
8
W0 : L0
9
W0 : L0
10
W0 : L0
11
W0 : L0
12
W0 : L0
13
W0 : L0
14
W0 : L0
15
W0 : L0
16
W0 : L0
17
W0 : L0
18
W0 : L0
19
W0 : L0
20
W0 : L0
21
W0 : L0
22
W0 : L0
23
W0 : L0
24
W0 : L0
25
W0 : L0
26
W0 : L0
27
W0 : L0
28
W0 : L0
29
W0 : L0
30
W0 : L0
31
W0 : L0
同列：1 个线程，跨 1 个 warp
每线程持有该列 32 个值
3.6.0 / 当前 baseline 输入
基本覆盖 8×128；沿 M 重复 4 次
0
W0 : L0
1
W0 : L16
2
W1 : L0
3
W1 : L16
4
W2 : L0
5
W2 : L16
6
W3 : L0
7
W3 : L16
8
W0 : L0
9
W0 : L16
10
W1 : L0
11
W1 : L16
12
W2 : L0
13
W2 : L16
14
W3 : L0
15
W3 : L16
16
W0 : L0
17
W0 : L16
18
W1 : L0
19
W1 : L16
20
W2 : L0
21
W2 : L16
22
W3 : L0
23
W3 : L16
24
W0 : L0
25
W0 : L16
26
W1 : L0
27
W1 : L16
28
W2 : L0
29
W2 : L16
30
W3 : L0
31
W3 : L16
第 1 次
行 0–7
第 2 次
行 8–15
第 3 次
行 16–23
第 4 次
行 24–31
同列：8 个线程，跨 4 个 warp
每线程持有该列 4 个值
当前原型：upstream + 补丁
基本覆盖 2×128；沿 M 重复 16 次
0
W0 : L0
1
W2 : L0
2
W0 : L0
3
W2 : L0
4
W0 : L0
5
W2 : L0
6
W0 : L0
7
W2 : L0
8
W0 : L0
9
W2 : L0
10
W0 : L0
11
W2 : L0
12
W0 : L0
13
W2 : L0
14
W0 : L0
15
W2 : L0
16
W0 : L0
17
W2 : L0
18
W0 : L0
19
W2 : L0
20
W0 : L0
21
W2 : L0
22
W0 : L0
23
W2 : L0
24
W0 : L0
25
W2 : L0
26
W0 : L0
27
W2 : L0
28
W0 : L0
29
W2 : L0
30
W0 : L0
31
W2 : L0
同列：2 个线程，跨 2 个 warp
每线程持有该列 16 个值
Warp 0
Warp 1
Warp 2
Warp 3
圆点标出同一个线程 W0:L0 的全部持有位置。
Notes: 本页按用户给出的参考图重绘，三个面板都完整列出第0列的行0到31。底色表示warp，W:L给出精确warp/lane身份，圆点标出同一个线程W0:L0。3.5.1第0列全由W0:L0持有；3.6.0的8线程模式每8行重复，四个括号标出重复边界，W0:L0持有行0、8、16、24；原型偶数行归W0:L0、奇数行归W2:L0。每列分别有1/8/2个贡献线程，每线程持有该列32/4/16个值。重复覆盖不新增CTA、warp或lane，也不把同一个元素分给多个线程。完整tile中，每线程仍持有32个元素；3.6.0的W0:L0在上述四行中各持有列0到7。图展示输入ownership，不是实际reduction lowering的操作顺序或机器指令数。历史编码来自原issue，当前baseline编码相同但lowering可不同。
证据与参考：
https://github.com/triton-lang/triton/issues/9703
https://triton-lang.org/main/getting-started/tutorials/gluon/layouts.html
results/phase10/stage_c/artifacts/sm90/baseline/export/M32_N128_w4/bfloat16/max/reduce/host/baseline/kernel.ttgir
results/phase10/stage_c/artifacts/sm90/patch/export/M32_N128_w4/bfloat16/max/reduce/host/patch/kernel.ttgir

## Slide 8
2. 布局冲突机理分析
布局选择的四维成本权衡：为什么不能只看向量宽度？
布局决定元素归属，但总耗时还受实际指令、同步、资源与工作量影响。
[1] 原问题讨论；[2] 结构成本原型
8
成本项
布局可能带来的变化
评估要求
shared→register 加载
指令选择、向量化、重排
核对实际 lowering
线程内归约
每线程参与归约的值数
比较 combine 数量
线程间合并
lane / warp 分散程度
计入 shuffle 与同步
结果布局转换
后续使用者要求的 ownership
保留完整输出路径成本
工作假设：联合比较上述成本，比单独优先扩大 vec 更有可能获得合适布局。
待检验：该规则在未见形状和不同架构上是否仍有收益，以及回退是否足够保守。
Notes: 同列贡献线程少是一项结构事实，但它不是总耗时降低的充分条件。小 vec 可能改变加载方式和输出转换，也可能改变实际寄存器与 occupancy。我们的假设是联合估计整个 descriptor-load-to-reduce 路径，而不是预设一个固定 vec。这是工作假设，尚未得到普遍的机器成本模型证明。
证据与参考：
https://github.com/triton-lang/triton/issues/9703#issuecomment-4049611302
phase10/compiler_prototype.patch

## Slide 9
3. 初版代价模型反思
模型瓶颈诊断：静态逻辑指令计数与真实底层代码的偏差
以 H100 BM32/BN128/w4 为例：按 ceil(R/vec) 简单相加无法反映真实 PTX 指令与硬件波前。
[4] 归档 H100 kernel.ptx 对照；[8] 初版计分模型审计
9
项目
默认布局 (vec8)
候选布局 (vec2)
逻辑 vec
8
2
输入 scalar extent R
32
32
初版模型加载计分 ceil(R/vec)
4（模型低估）
16（模型高估 4 倍）
初始加载 PTX 静态条数
4
4
PTX opcode
ld.shared.v4.b32
ldmatrix m8n8.x4.shared.b16
类型转换与归约 lowering
先转 FP32 再归约（8 条转换）
先 BF16 打包 max 再转（2 条转换）
核心反思：初版模型将逻辑指令数等权相加，忽略了底层 ldmatrix 指令、BF16 打包归约与访存冲突。
改进结论：不能靠“静态猜指令条数”做编译决策，必须通过解耦微基准实测子图成本，构建灰盒调度模型。
Notes: 本例baseline初始加载段有四条ld.shared.v4.b32，prototype有四条ldmatrix.sync.aligned.m8n8.x4.shared.b16。这是PTX静态条数，未统计动态发射、SASS条数或硬件事务。R=32来自F32 reduction input的每lane逻辑scalar数，因此加载分数分别为4和16，说明逻辑vec分数与后端PTX计数存在差距。本页未提供这两份归档binary初始加载段的NCU对照，不可从四对四推出Requests、Wavefronts或耗时相同。NCU的Shared Memory表区分Instructions、Requests、Wavefronts和Bank Conflicts；wavefront是服务请求的批次，更宽访问即使无冲突也可能需要多批。分析时需确认LDS与LDSM等指令的计数覆盖，结合source/SASS位置区分初始加载与后续规约临时访存，并按相同grid或warp规模比较。PTX/SASS提供静态指令和地址分析依据，NCU用于核对实际访问；kernel整体耗时仍由独立计时验证。本次仅修正文档，不改变已冻结成本规则和实验数据。
证据与参考：
Stage C artifacts/sm90/{baseline,patch}/export/M32_N128_w4/bfloat16/max/reduce/host/{baseline,patch}/kernel.ptx
baseline lines112–115；patch lines117–120
phase10/compiler_prototype.patch
https://docs.nvidia.com/nsight-compute/ProfilingGuide/#shared-memory

## Slide 10
4. 下一步代价模型方案
新建模路线：解耦微基准辨识成本 → 静态依赖与资源调度模型
剥离编译器多阶段耦合，分别测量加载（ML）、归约通信（MR）与输出转换（MO）的真实硬件开销。
[8] Phase 11 FOLLOWUP_PLAN.md：微基准校准与静态调度代价模型方案
10
核心模块
具体构造方法与建模内容
解决的关键问题
加载子图 ML
TMA 填充 SMEM，按候选布局读取
捕获 LDS/ldmatrix 波前与吞吐
归约子图 MR
驻留寄存器，K 次依赖循环归约
量化线程内计算与跨 Warp 同步
静态调度模型
操作依赖图 G_L + 硬件校准参数 θ
建模关键路径与重叠，取代指令相加
保守回退盲测
不确定区间回退默认 + 留出集盲测
平坦区不误改、敏感区稳定加速
防测错机制：固定二进制扫描 K=1, 16, 64, 256 提取斜率 ΔT/ΔK，并用 NCU 核对执行次数。
结构化泛化：通过参数探针扫描每线程值数（1~64）、Lane 数与 Warp 数，避免单形状过拟合。
Notes: 现有Stage B/C支持声明范围内的有限值正确性与所选原型相对baseline的性能结果，但没有充分证明分项计分准确或候选排名正确。补实验应优先回答模型是否选对布局，而不只是扩大同类两版本计时。草案包括隔离副本的CPU逐项诊断、在同一upstream和输出路径固定合法vec1/2/4/8、归档所有候选产物、NCU分开初始加载和规约临时访存、无profiler配对计时、诊断dtype/op优化，以及模型所选候选相对实测最快候选的损失。诊断变体会改变优化和资源，不能简单用耗时差当阶段延迟。若依据已有held-out结果改模型，它们就成为开发/诊断资料，确认需要新的未见案例。本页是方案草案，当前没有执行新GPU实验或改动冻结compiler与原始证据。
证据与参考：
discussion/cost_audit_2026-10-15/explanation_and_validation_plan.md
https://docs.nvidia.com/nsight-compute/ProfilingGuide/#shared-memory

## Slide 11
5. 开题规划与推进节奏
硕士毕业论文研究框架与分阶段推进计划
围绕“GPU 编译器访存—归约布局自动优化”构建完整闭环：问题表征 → 微基准建模 → 编译 Pass 与跨架构验证。
[4,8] 实验分支 explore/tma-reduction-layout 与后续实验计划
11
研究阶段
核心研究内容与论文对应章节
当前状态
目标平台
一、问题表征
TMA 与普通 Load 访存—归约冲突机理与实测
已完成（加速 36%–41%）
H100 / A10
二、阶段 C1
8 个代表布局的 ML/MR 微基准可行性与校准
方案就绪，本周启动
H100
三、阶段 C2/C3
15 布局与参数探针正式校准，实现静态调度模型
C1 验证通过后推进
H100
四、阶段 D
留出形状盲测（Selection Regret）与跨架构迁移
模型冻结后执行
H100 / B200
成果定位：提出面向 GPU 异步张量内存与归约算子的灰盒解析代价模型，并向 Triton 主干提交优化。
近期停点：第一批仅运行阶段 C1（最多 16 个微基准程序），确认斜率测量可靠后再进入全量校准。
Notes: 历史固定vec证据只用于提出假设，不能替代当前prototype的性能验证。StageA审计识别并保存cachealias与工具链混杂；StageB实现compilerpatch，通过结构和有限输入correctnessgates；StageC冻结规则后做heldouttiming，原始资料全部保留、validator通过。各阶段已分别commit/push到实验分支。当前停在StageC；未启动后续阶段，未创建或修改PR。
证据与参考：
https://github.com/chenmiaoming/triton/tree/19f9b0fad0624fd809eecfc552228af953b0a588/experiments/tma_reduction_layout/results/phase10/stage_c/completion.md
results/phase10/stage_b/summary.md