## Slide 1
科研进展与硕士开题方向汇报
面向访存与部分归约的 GPU 张量布局选择
以 Triton 为切入点：问题表征、现有编译器机制与代价建模方案
2026-10-15
1
科研进展、现有选择机制与后续研究计划
Chen Miaoming
2026 年 10 月 15 日
计算语义 → 布局与现有选择机制 → 受控实验 → 代价建模计划
Notes: 本次汇报已完成的问题表征、源码与编译产物审计、Gluon 受控布局对照和本地 A10 版本对照。新微基准 C1、正式硬件校准、静态选择模型和新留出集验证均尚未执行。研究目标是识别值得换布局的部分规约配置，同时保留默认布局已经较好的情况。
源码版本：固定 upstream 20d9d98fead78c2f65e1b3ba5a7881d86a836dad；本地 Triton 3.7.1；本次观察 main 4eda6cc91e86553a2517d1c764ea2967985553ad。

## Slide 2
1. 研究问题
切入点：取数布局与部分归约的局部性
从 TMA 的版本回归出发，研究哪些配置需要改选布局，哪些配置应保留默认。
[1] Issue #9703；[2,3] H100 与 A10 既有实验
2
编译器需要把一个逻辑张量分配到寄存器、lane 和 warp；同一数学计算可以有不同布局。
连续 N 维的向量化可能降低取数成本；沿 M 维规约的线程局部性可能减少通信。
已有 BF16/max 对照表明：某些配置有明显优化空间，另一些配置的默认布局已接近较快候
选。
研究问题
如何用编译期信息和硬件校准参数预测完整“取数—归约—输出”的成本？
能否在未见形状上选到较好布局，并在收益小或预测不确定时回退默认？
Notes: 不要把“默认布局存在更快候选”与“某版本升级后发生回归”混为一谈。H100 TMA 与 A10 普通 load 的软件版本和测量批次不同，分别报告，不用一个收益区间概括。vec 只是布局的一部分；现阶段尚未分离各项硬件成本，也没有经过校准的选择器。

## Slide 3
1. 研究背景与开题定位
代表性 Triton 程序：TMA 后逐列 max
输入 BF16 [1,8192,8192]；加载 [1,BM,BN]，沿 M 维（axis=1）规约，输出 [1,BN]。
[1] 原始 Issue #9703；host-created descriptor，BF16 partial max
3
import triton
import triton.language as tl
@triton.jit
def partial_max(x_desc, out, BM: tl.constexpr, BN: tl.constexpr):
pid = tl.program_id(0)
pm, pn = pid // (8192 // BN), pid % (8192 // BN)
x = x_desc.load([0, pm * BM, pn * BN]) # [1, BM, BN]
x = x.to(tl.float32)
y = tl.max(x, axis=1) # [1, BN]
cols = pn * BN + tl.arange(0, BN)
offs = pm * 8192 + cols
tl.store(out + offs, tl.reshape(y, [BN]))
本页展示 TMA 路径；x_desc 在 host 端构造，descriptor 构造不在 kernel 计时区间。
原始几何：32×128 / 4 warps；补充几何：32×64 / 8 warps。普通 tl.load 完整代码见附录 A。
Notes: 代码保留三维 tile [1,BM,BN]，所以 axis=1 是 M，而不是二维代码中的 axis=0。host 端构造 TensorDescriptor(x, list(x.shape), list(x.stride()), [1,BM,BN])。原始配置启动 16384 个 CTA，num_warps=4；每个 tile 的部分结果写入 [256,8192] FP32 输出。该页只说明 TMA 程序，不能把它当作 A10 上执行了 TMA 的证据。普通 load 代码见第18页。

## Slide 4
1. 研究背景与开题定位
计算模式：逐列归约，消去 M 维、保留 N 维
用 4×4 矩阵说明一个 tile 内的计算；全局 M 维最大值还需要合并不同 tile 的部分结果。
[1] Descriptor-load / max reproducer
4
1
4
2
7
5
3
8
0
2
9
6
4
3
1
5
6
5
9
8
7
图 1. 每列产生一个输出
y[n] = max{x[m,n] : 0 ≤ m < BM}
逐列取 max：消去行索引 M，保留列索引 N。
每个 CTA 对自己的 tile 计算局部结果。
一列的 BM 个值必须合并为一个值。
不同布局改变这些值的线程归属，数学目标保持相同。
Notes: 每列的 BM 个元素合并成一个最大值，消去 M，保留 N。矩阵例子的输出 5、9、8、7 正确。这是分块 partial reduction，不是一次完成整个 M=8192 的最终列最大值。后面改变的是元素的硬件归属，数学语义保持不变。

## Slide 5
1. 研究问题
两种取数路径，归约算术都使用寄存器中的值
TMA 的初始 shared staging，与归约/输出转换使用的 shared 临时存储，需要分开。
[1,4] Triton/Gluon 数据路径；[3] A10 归档 SASS 与 NCU
5
TMA / host descriptor
Global memory
Shared memory
Registers
→
→
TMA
local_load
→ partial max
普通 tl.load
Global memory / cache
→ tl.load →
Registers
→ partial max
跨线程规约或结果重排仍可能使用 shared memory 和同步；它们不是普通 load 的初始取数。
vec = sizePerThread[N] 描述基本连续元素归属；不是 TMA 传输宽度，也不等于硬件加载次数。
Notes: 原普通 load 诊断的 direct vec1 在 32×128/w4 上没有 LDS/STS/SHFL/BAR，max 直接在寄存器上执行；direct vec8 的 LDG 也直接进入寄存器，但后续规约/转换有 shared 操作。cp.async 是另一条显式 shared staging 对照，不能把它叫 TMA。这里的 max 是编译器生成的寄存器算术；没有声称在 global memory 中直接做规约。

## Slide 6
2. 布局冲突机理分析
三种输入布局：参数、重复覆盖与同列贡献线程
输入 tile=32×128；均为 1 CTA、4 warp、128 线程。参数按 [M,N] 书写，N 优先。
[1,4,5] 原 issue 的 TMA encoding、布局定义与早期原型 TTGIR
6
参数 / 归属
TMA 3.5.1（报告）
TMA 3.6.0（报告）
早期 vec2 原型
sizePerThread
[1,1]
[1,8]
[1,2]
threadsPerWarp
[1,32]
[2,16]
[1,32]
warpsPerCTA
[1,4]
[4,1]
[2,2]
CTA 基本覆盖（逐维相乘）
1×128
8×128
2×128
沿 M 重复次数（32 / 覆盖行数）
32
4
16
每线程元素分布
32 行 × 1 列
4 行 × 8 列
16 行 × 2 列
每线程总元素数
32
32
32
同列贡献线程数
1 lane × 1 warp = 1
2 lanes × 4 warps = 8
1 lane × 2 warps = 2
同列贡献线程跨几个 warp
1
4
2
sizePerThread：每线程的基本元素小块；threadsPerWarp：warp 内 lane 如何分配。
warpsPerCTA：CTA 内 warp 如何分配。基本覆盖 = 三个参数逐维相乘。
重复覆盖不新增线程。第三列仅作布局示例；早期选择规则已弃用，新模型尚待建立。
Notes: 本表所有参数、基本覆盖、重复次数和贡献线程数均经复核。历史两列是原 issue 的 TMA encoding，不是普通 load 在旧版本的 encoding。普通 load 的被测 3.5.1/3.6.0/3.7.1 都已选择 vec8。第三列是 Phase10 的早期 vec2 原型，只用于说明不同 ownership，不代表已验证的现行成本模型。N 优先时 vec2 的列0属于 warp0 和 warp2。

## Slide 7
2. 布局冲突机理分析 · 输入 tile=32×128；每种布局均为 1 CTA、4 warp、128 线程
第 0 列的 32 个值分别归哪个线程？
仅表示输入归属；当前 baseline 输入编码同 3.6.0，lowering 可不同。W=warp 编号；L=lane 编号。
7
TMA 3.5.1（原报告）
基本覆盖 1×128；沿 M 重复 32 次
0
W0 : L0
1
W0 : L0
2
W0 : L0
3
W0 : L0
4
W0 : L0
5
W0 : L0
6
W0 : L0
7
W0 : L0
8
W0 : L0
9
W0 : L0
10
W0 : L0
11
W0 : L0
12
W0 : L0
13
W0 : L0
14
W0 : L0
15
W0 : L0
16
W0 : L0
17
W0 : L0
18
W0 : L0
19
W0 : L0
20
W0 : L0
21
W0 : L0
22
W0 : L0
23
W0 : L0
24
W0 : L0
25
W0 : L0
26
W0 : L0
27
W0 : L0
28
W0 : L0
29
W0 : L0
30
W0 : L0
31
W0 : L0
同列：1 个线程，跨 1 个 warp
每线程持有该列 32 个值
TMA 3.6.0 / 固定 baseline
基本覆盖 8×128；沿 M 重复 4 次
0
W0 : L0
1
W0 : L16
2
W1 : L0
3
W1 : L16
4
W2 : L0
5
W2 : L16
6
W3 : L0
7
W3 : L16
8
W0 : L0
9
W0 : L16
10
W1 : L0
11
W1 : L16
12
W2 : L0
13
W2 : L16
14
W3 : L0
15
W3 : L16
16
W0 : L0
17
W0 : L16
18
W1 : L0
19
W1 : L16
20
W2 : L0
21
W2 : L16
22
W3 : L0
23
W3 : L16
24
W0 : L0
25
W0 : L16
26
W1 : L0
27
W1 : L16
28
W2 : L0
29
W2 : L16
30
W3 : L0
31
W3 : L16
第 1 次
行 0–7
第 2 次
行 8–15
第 3 次
行 16–23
第 4 次
行 24–31
同列：8 个线程，跨 4 个 warp
每线程持有该列 4 个值
早期 vec2 原型：布局示例
基本覆盖 2×128；沿 M 重复 16 次
0
W0 : L0
1
W2 : L0
2
W0 : L0
3
W2 : L0
4
W0 : L0
5
W2 : L0
6
W0 : L0
7
W2 : L0
8
W0 : L0
9
W2 : L0
10
W0 : L0
11
W2 : L0
12
W0 : L0
13
W2 : L0
14
W0 : L0
15
W2 : L0
16
W0 : L0
17
W2 : L0
18
W0 : L0
19
W2 : L0
20
W0 : L0
21
W2 : L0
22
W0 : L0
23
W2 : L0
24
W0 : L0
25
W2 : L0
26
W0 : L0
27
W2 : L0
28
W0 : L0
29
W2 : L0
30
W0 : L0
31
W2 : L0
同列：2 个线程，跨 2 个 warp
每线程持有该列 16 个值
Warp 0
Warp 1
Warp 2
Warp 3
圆点标出同一个线程 W0:L0 的全部持有位置。
Notes: 保持用户原先要求的完整32行归属图。TMA旧布局每列1个线程；vec8每列8个线程跨4 warp；早期vec2每列2个线程跨2 warp。vec8的同一W0:L0持有M=0/8/16/24，完整tile上各持有N=0..7，共32元素。vec2的第0列偶数行是W0:L0、奇数行W2:L0。此图只是输入元素归属，不表示实际指令顺序或已证明的时间。行标签约9pt，现场可放大讲解；具体数学不变。

## Slide 8
2. 当前编译器选择机制
TMA 与普通 load：两个入口，都是先构造访存布局
核对实验 upstream 20d9d98、v3.7.1 与今日 main 4eda6cc；核心选择规则一致，非新增性能实验。
[S1,S2] Coalesce.cpp / CoalesceUtils.cpp / Utility.cpp
8
TMA / descriptor
普通 tl.load
# pickDescriptorLoadStoreLayout
E = max(numElems / (warps * 32), 1)
V = min(E, 128 / element_bits)
SPT = [1, ..., V]
# buildCoalescedEncoding
order <- pointer contiguity
V0 <- min(alignment, contiguity,
128 / element_bits)
N 优先；BF16 的目标上限为 8，FP32 为 4。
再按 shape 和 warp 数分配 lane/warp。
此函数不读取后续 reduce axis。
用指针连续性与对齐约束向量宽度。
协调相关同 shape/order 的内存操作，并受每
线程元素量限制。
再调用同一个 blocked-layout 构造器。
这两个入口没有对本例的 vec1/2/4/8 做完整“加载—部分规约—输出”的校准时间比较。
Notes: E中的除法是源码的整除。128单位是bit，而不是bytes或TMA交易大小。普通load的简式在单一BF16连续指针场景下解释，严格源码还在相关同shape同order内存操作间取最大值，再受E限制。不推广到atomic特殊限制，不把SPT当动态load次数。两条路径的源码入口不同，但最终都构造BlockedEncodingAttr。source_audit中固定保存今日main SHA，关键五个transform文件与实验upstream逐字相同；没有计时新main。

## Slide 9
2. 当前编译器选择机制
同样选 vec8，为什么同列贡献线程会从 8 变成 32？
BlockedEncodingAttr 的构造器从连续 N 维开始分配 lane/warp，再把剩余资源放到 M 维。
[S3] TritonGPUAttrDefs.td：shape-based builder；[3] 实际 TTGIR
9
分配过程
32×128 / 4 warps
32×64 / 8 warps
平均元素 / 线程
4096 / 128 = 32
2048 / 256 = 8
默认 V（BF16）
min(32, 8) = 8
min(8, 8) = 8
N 上的线程位置
128 / 8 = 16
64 / 8 = 8
threadsPerWarp [M,N]
[2,16]
[4,8]
warpsPerCTA [M,N]
[4,1]
[8,1]
每列贡献线程
2 × 4 = 8
4 × 8 = 32
规则使用了 shape 和 warp 数，但没有用部分规约的预测时间来决定如何分配这些线程。
Notes: N128/vec8只需16个线程位置，因此一个warp的剩余2个lane位置用于M；4个warp全部用于M。N64/vec8只需8个位置，剩余4个lane位置用于M；8个warp用于M，因此同一列有32个贡献线程。输入布局与后续lowering成本并非一一对应，不能仅靠贡献线程数预测总时间。audit.py在CPU复现builder，对照六个已存release/shape TTGIR全部一致；不是新增instrumented compiler trace。

## Slide 10
2. 当前编译器选择机制
后续 pass 为什么没有把本例改回线程局部布局？
编译器有布局传播与局部优化；本例没有命中能改写它的特定规约模式。
[S4,S5] RemoveLayoutConversions.cpp / OptimizeThreadLocality.cpp
10
Coalesce
RemoveLayoutConversions
OptimizeThreadLocality
→
→
相关阶段
本例中的行为 / 限制
布局传播
descriptor 是 anchor；普通 load 在本例也作为内存 anchor，布局可向
cast / reduce 等传播。
规约模式优化
循环规约变换要求 axis == rank−1，并匹配特定 scf.for 累加结构等条件。
本例
[1,BM,BN] 的 axis=1，不是最后一维；也没有对应循环结构，因此不匹配。
最终 TTGIR 保留 vec8；这说明规则链的结果，不说明编译器比较过所有候选的完整成本。
Notes: 图为相关pass的简化关系，实际pipeline多次运行RemoveLayoutConversions，且包含其他pass与TMA lowering。OptimizeThreadLocality还处理特定reshape/gather；本例没有归约前允许重排的reshape。所核对版本没有名为shouldOptimizeThreadLocality的函数，具体guards位于runOnOperation。RemoveLayoutConversions也有rematerialization局部代价估计，因此不说整个编译器没有成本机制。缺口是对本例候选输入布局的完整、经过校准的联合时间比较。

## Slide 11
2. 当前编译器选择机制
需要比较完整路径，同时满足资源约束
同列贡献线程少、vec 更小、静态指令更少，都不是完整 kernel 更快的充分条件。
[1,S1–S5] 问题讨论、源码与已有编译产物
11
成本 / 约束
布局改变的内容
建模要求
取数路径
TMA shared-load；普通 global/cache
load
按实际访问模板校准
线程内规约
每线程同列值数、packed max /
widening
预测实际操作及依赖
跨线程合并
lane / warp 归属、shuffle / shared /
barrier
校准通信与同步子图
输出路径
结果 SliceLayout、转换与 store
保留实际消费者要求
资源可行性
寄存器、SMEM、spill 与可达驻留
先合法性门，再预测时间
目标是预测成本与适用条件；用微基准校准参数，再用完整 kernel 检验组合误差。
Notes: 现阶段已经看到不同lowering、转换数与通信结构，但尚未把总耗时可靠分解为独立分项。资源变化影响吞吐和延迟隐藏，不能把所有阶段时间简单相加，也不能把两个不同kernel的耗时差当纯规约延迟。

## Slide 12
3. 已完成实验
A10 普通 load：默认布局与固定候选的对照
BF16/max；同批 Triton 3.7.1；单位 µs。普通 Triton 与显式布局 Gluon 分别保留产物。
[3] results/local_a10/20261015_gpu0_r2：3 次进程重复，完整输出检查通过
12
tile / warps
Triton 默认
Gluon vec1
vec2
vec4
vec8
32×128 / 4
298.368
313.264
297.984
296.960
298.880
32×64 / 8
422.400
279.440
285.696
368.640
421.888
32×128 / w4：默认实现接近已测较快候选；直接改成 vec1 反而更慢。
32×64 / w8：同一 Gluon kernel 的 vec8→vec1，耗时减少约 33.8%（约 1.51× 加速）。
描述性对照，不宣称全局或唯一最优；Triton↔Gluon 的时间差不直接作为纯布局因果收益。
Notes: 所有时间为同批三个worker中位数的中位数。32×64/w8原始Triton默认422.400；Gluon vec8 421.888、vec1 279.440。33.8%=1−279.440/421.888，而不是把另一轮版本实验的436µs与这里279µs混算。32×128/w4还测了vec8 within-warp等变体，详见完整证据。接近已测最快候选是描述性观察，不等于全空间最优。计时与NCU分开；既有NCU不能直接把每项总性能差归因于单一机制。

## Slide 13
3. 已完成实验
H100 TMA：收益同样依赖形状与 warp 数
固定未修改 upstream 20d9d98；BF16/max；原始 host descriptor 路径；full grid。
[2] Phase 11 Stage B interpretation.md / summary.md：7 次 worker 调用
13
tile / warps
vec1 µs
vec2 µs
vec4 µs
vec8 µs
32×128 / 4
56.048
56.160
56.464
57.296
32×64 / 8
61.392
62.048
68.528
112.096
配对 vec1 / vec8 对照
耗时减少估计
95% 同条件同时区间
32×128 / 4
2.332%
[0.801%, 3.841%]
32×64 / 8
46.652%
[41.056%, 51.718%]
原始几何差异小；补充几何有明确机会，vec1/vec2 尚未分出超过 3% 的稳定差异。
Notes: 第一表是worker中位数的中位数；百分比来自七次worker配对log-ratio，使用同条件六个比较的Bonferroni/t区间。因此不能直接用第一表两个跨worker中位数相除复算百分比。3%是预声明实用差异阈值。这里固定host路径；device descriptor的41.297%保存在历史结果，不混入原始路径汇报。已有默认Triton↔matching-layout Gluon bridge证据支持入口对应；这仍不是新compiler patch已实现这些收益的证明。各候选资源与lowering共同变化尚需后续机制校准。

## Slide 14
4. 初版模型反思
早期模型的不足：逻辑分数不能替代硬件成本
以下是早期 H100 32×128/w4 归档代码的静态对照，不是本轮测得的阶段时间。
[5] Phase 10 归档 PTX；[6] NCU 指标定义
14
项目
默认 vec8
早期 vec2 候选
旧加载分数（无量纲，已弃用）
4
16
初始加载 PTX 静态条数
4
4
PTX opcode
ld.shared.v4.b32
ldmatrix...x4...b16
BF16→FP32 转换静态条数
8
2
局部操作顺序
BF16 packed max 后转换
BF16 packed max 后转换
初始加载硬件成本
此对照未单独确认
此对照未单独确认
静态结构需要匹配实际 lowering，再经微基准校准；PTX 条数不能换算 requests、wavefront 或时间。
Notes: 默认PTX 120行起先执行max.bf16x2，127行起执行cvt.f32.bf16；候选127行起packed max、143行起转换。因此两者都是先BF16局部合并再转换，而不是只有vec2能延后转换。旧加载分4/16与两种不同指令静态条数4/4没有可直接换算的物理单位，删除了“模型低估/高估4倍”。两份代码最初加载段的4条PTX不能证明硬件成本相等。旧等权规则已弃用，不安排继续证明其正确性或错误性。

## Slide 15
5. 下一步方案
先验证微基准能测到什么，再校准子图有效成本
首版固定 H100、host TMA、BF16 partial max；循环、反馈和 checksum 的附加工作显式保留。
[7] Phase 11 FOLLOWUP_PLAN.md：review draft，尚未执行 C1
15
子图
合法 Gluon 构造
用途
ML 取数
TMA 预填 shared；指定布局读取并形成 checksum
访问模板、有效延迟/吞吐
MR 规约
驻留寄存器；max 与有界、非幂等的数据依赖反馈
局部计算与交换/同步子图
MO 输出
实际结果布局 → 固定输出布局 → store
消费者与转换路径成本
MC 全图
原始 host TMA → load → max → 输出
检验组合预测与资源匹配
同一 CUBIN 用 runtime K=1/16/64/256；NCU 核对目标操作确实随 K 增长。
C1 最多 16 个程序，先检查重复、模板与资源；无法辨识时修订方案，不冒充裸指令延迟。
Notes: ML/MR需要可观察的结果和合法block-uniform runtime循环；不能重复max(x)同一个不变张量就当重复执行。人工反馈成本不直接转嫁到原kernel；不能简单相减得纯max或纯转换延迟。MR若与原kernel的BF16 packed模板不匹配，只能校准匹配部分。MO若转换被折叠，只保留诊断并使用真实相邻子图联合辨识。D=1/2和驻留限制区分依赖延迟与吞吐。纯寄存器子图不需要descriptor。将来扩展普通load时需单独的global/cache取数模板，不能直接套shared-load参数。

## Slide 16
5. 下一步方案
模型在编译期做选择，完整 kernel 的实测用于评价
灰盒：静态依赖与资源结构 + 每架构校准参数；不是逐个运行待优化 kernel 再挑赢家。
[7] FOLLOWUP_PLAN.md：静态计划、参数辨识、冻结预测与留出评价
16
编译期特征 / target
shape / dtype / layout
依赖图与资源计划
硬件校准参数 θ
预测各合法候选时间
不确定则回退默认
→
→
预测时只用静态信息与已冻结参数；测试 kernel 的实测时间、NCU 与最终寄存器数不作输入。
对照默认布局、固定 vec 与简单局部性基线；报告收益/退化、回退覆盖率与最坏选择损失。
模型冻结后测新的留出形状；跨架构区分参数直接迁移与仅重校准硬件参数的迁移。
selection regret = T(selected) / min(T(same candidate set)) - 1
Notes: 这是待验证模型路线，不是已实现选择器。θ应具有延迟或服务速率等可解释单位，不给每个layout分别自由拟合权重。寄存器与驻留使用早期静态估计和不确定区间，不能偷用测试binary的真实资源信息。regret中的实测最小值是有噪声的评价oracle，需报告不确定性。首版优先验证H100未见shape，之后才考虑B200与其他可用架构；旧数据用于调优后不能继续称held-out。

## Slide 17
6. 研究进度与计划
已完成问题表征；下一步是校准可行性与选择模型
把已经完成的证据、尚待验证的机制，以及后续交付分开汇报。
[2,3,7] 既有实验、源码审计与后续 review draft
17
阶段
具体内容 / 可交付
状态
问题表征
TMA/Gluon 与 A10 对照、默认选择机制、原始证据
已完成；分项归因待校准
C1 可行性
8 布局的 ML/MR，检查动态重复、模板与资源
计划中；最多 16 个程序
C2 / C3
正式校准、静态计划、参数辨识与冻结选择器
C1 通过后推进
D1 / D2
新形状留出评价；H100 后再做 B200 等迁移
模型冻结后执行
预期产出：可解释的布局选择模型、可复现实验与编译器原型；上游改动以验证结果为依据。
Notes: 实际进度为Phase11 A/B、两轮本地A10与本次源码/文档审计已完成；新的C1尚未执行，模型尚未构建。不把早期Phase10的StageC与这次新的校准C1混淆。目前已有显著优化机会和负方向对照，但没有把所有机理项测清，也没有证明跨架构泛化。创建PR仍需用户另行许可；此次任务只更新报告和整理代码机制。

## Slide 18
附录 A. 普通 load 实际程序
A10 上运行的普通 Triton DSL
与前述 TMA 程序具有相同数学操作；仍保留 [1,BM,BN]，所以规约 axis=1。
[3] local_a10_versions/kernels.py：与上一轮 canonical 函数 AST 一致
18
@triton.jit
def canonical(x, out, BM: tl.constexpr, BN: tl.constexpr):
pid = tl.program_id(0)
pm, pn = pid // (8192 // BN), pid % (8192 // BN)
rows = pm * BM + tl.arange(0, BM)
cols = pn * BN + tl.arange(0, BN)
offsets = tl.expand_dims(rows[:, None] * 8192 + cols[None, :], 0)
values = tl.load(x + offsets).to(tl.float32)
result = tl.max(values, axis=1)
tl.store(out + pm * 8192 + cols, tl.reshape(result, [BN]))
输入 [1,8192,8192] BF16；输出 [256,8192] FP32；未在源码指定布局，由编译器自动选择。
Notes: 该函数源码与已完成A10试验中的普通Triton anchor一致；新报告未新编译或执行GPU。BM=32，BN128/w4的grid=16384；BN64/w8的grid=32768。没有descriptor，没有手工shared allocation，也没有Gluon显式布局；shared通信由后端按实际规约/转换需求生成。

## Slide 19
附录 B. 版本回归与优化空间
A10：没有版本回归，不代表默认布局总是合适
独立版本对照批次；同 Python/Torch/ptxas；统一加载归档 CUBIN 配对计时。
[3] local_a10_versions/20261015_gpu0_r2：7 次进程重复，2,520 个 event 样本
19
配置
3.5.1 µs
3.6.0 µs
3.7.1 µs
32×128 / 4 warps
298.032
298.224
298.832
32×64 / 8 warps
436.224
436.208
436.976
这两个配置中，三个版本的有效 M/N 默认分布均为 vec8，未观察到该发布边界的回归。
本表与第 12 页是不同批次，不能把本表约 436 µs 和另一批约 279 µs 混算收益。
原始 TMA issue 的版本回归与普通路径的长期优化机会，是两种不同证据。
Notes: 原始配置的3.6/3.5比值1.00012，95% t区间[0.99882,1.00141]；补充配置0.99989，[0.99973,1.00006]。3%阈值在测试前冻结，结论仅限一张A10和两个配置。相同shape的三个release最终TTGIR均核对load和reduction输入编码；order在size1 batch维上的变化不改变有效M/N归属。这些时间不是今日main的性能测量，也不替代原GB300的TMA验证。

## Slide 20
附录 C. 参考与证据
源码版本、原始证据与后续方案索引
源码与数据分别固定版本；所有新增结论均可回到归档文件核对。
随交付：mechanism_audit.md、audit.json、source_audit/、speaker_notes.md
20
[1] 原始回归
Triton Issue #9703：GB300，TMA descriptor load + partial max
[2] H100 布局实验
results/phase11/stage_b/{summary,interpretation}.md；upstream 20d9d98
[3] A10 两轮实验
results/local_a10/ 与 results/local_a10_versions/；本地 commit 942d380
[4] 布局语义
Triton / Gluon layouts：逻辑元素到 register / lane / warp 的映射
[5] 早期代码审计
Phase10：32×128/w4 BF16 host 路径 baseline / patch 的原始 PTX
[6] NCU 定义
Instructions、Requests、Wavefronts、Bank Conflicts 分别核对
[7] 后续 review draft
phase11/FOLLOWUP_PLAN.md：C1/C2/C3、保留评价与架构迁移
[S1–S5] 当前机制
main 4eda6cc91e86：Coalesce、builder、传播与 ThreadLocality
Notes: 所有源码文件已随报告归档并记录SHA256。S1为Coalesce.cpp，S2为CoalesceUtils/Utility，S3为TritonGPUAttrDefs.td builder，S4为RemoveLayoutConversions，S5为OptimizeThreadLocality。详细函数和不可变commit链接见mechanism_audit.md。报告输入PPTX也保存SHA；旧raw samples、compiler artifacts与NCU reports保持不变。